## Slide 1: המחשב הפיזי
תחזוקת PC

## Slide 2: המחשב עצמו
מארז ATX
תצורת Tower (עומד)

## Slide 3: חזית המחשב
מפסק הפעלה
שקע USB 2.0
שקע מיקרופון
שקע אוזניות
שקע USB 2.0
מקום לכונן DVD

## Slide 4: מארז – צד אחורי
מאוורר ספק כוח
שקע כוח
שקעי עכבר ומקלדת PS2
יציאות למסך VGA + DVI
שקעי USB 2.0
שקע רשת RJ-45
מאוורר מארז
כרטיסי הרחבה

## Slide 5: מארז – צד שמאל (תחתון)
מקום לחיבור דיסקים קשיחים 5.25”
מגן לוח האם
מקום לחיבור דיסקים קשיחים 3.5”

## Slide 6: מארז - צד ימני (עליון)
ספק כוח
דיסקים 5.25” למעלה ו-3.5” למטה
מאוורר CPU
לוח אם
ערוצי PCI-e לכרטיסי הרחבה
כבל SATA
חיבור מתח ללוח-האם
מאוורר מארז

## Slide 7: יציאות USB
USB 2.0- לבן או שחור
USB 3.0 - כחול
USB 3.1 – כחול ירקרק (Teal)
אדום כתום או צהוב
טעינה

## Slide 8: USB מחברים
Type A - מחשב
Type B – ציוד היקפי
  רגיל
  מיני
  מיקרו
Type C – מחשב + ציוד היקפי

## Slide 9: ספק הכוח
במחשב PC מודרני
  500-Watt מינימום
  700-Watt מחשבי משחק (Gaming)
מתח המסופק למחשב
  +3.3V
  +5 V
  + 12V
  -12V

## Slide 10: ספק הכוח
טבלת מתחים והספקים

## Slide 11: ספק הכוח – פנים המארז
יציאת כבלי המתח
חיבורי מתח
לוח האם
דיסקים קשיחים
כונני CD/DVD
מאווררים
כרטיסי הרחבה מיוחדים

## Slide 12: יציאות מתח שונות
יציאת מתח לדיסק SATA
חיבור מתח לדיסקים
חיבור מתח לדיסקים

## Slide 13: חיבור דיסק קשיח
חיבור נתונים SATA
יציאת מתח לדיסק SATA
חיבור דיסק SATA
חיבור טורי
קצב עד 6Gbps
נתונים + הספק מוגבל
מחבר נתונים SATA

## Slide 14: סוגי חיבור SATA
SATA-1
  קצב נתונים 150MB/s
  קצב תקשורת 1.5Gbps
SATA-2
  קצב נתונים 300MB/s
  קצב תקשורת 3Gbps
SATA-3
  קצב נתונים 600MB/s
  קצב תקשורת 6Gbps

## Slide 15: חיבור וניתוק תחת מתח
פינים ארוכים –
  מתחברים ראשונים
  מתנתקים אחרונים
  משמשים לחיבור הארקה (Ground)
פינים קצרים
  מתחברים אחרונים
  מתנתקים ראשונים
  משמשים לחיבור אותות
פין ארוך
פין קצר

## Slide 16: דיסק NVMe