## Slide 1: מדפסות
תחזוקת PC

## Slide 2: מדפסות – מערכות עיקריות
מערכת הזנת נייר
מערכת הדפסה
מחשב עיבוד
תקשורת חיצונית
תור הדפסה (במחשב חיצוני)

## Slide 3: מרחבי צבע
Cyan – Magenta – Yellow - blacK
Red – Green - Blue

## Slide 4: מערכות הזנת נייר
נייר רציף
  הזנה באמצעות גלגלי שיניים מול חורים בשולי הנייר
גיליונות
  הזנה באמצעות חיכוך
גדלים טיפוסיים
  A4 אירופה
  Letter ארה"ב
הדפסה דו צדדית

## Slide 5: טכנולוגיות הדפסה

## Slide 6: טכנולוגיה – הדפסה
מכונות כתיבה
מדפסות שורה
מטריצת נקודות
הזרקת דיו
לייזר
העברה טרמית

## Slide 7: מדפסת הזרקת דיו
מבוססת על דיו נוזלי
הדיו מורכב מטיפות (כל טיפה בגודל קבוע)
טיפות הדיו מוזרקות לנייר על ידי מטען חשמלי
כיום שימוש בגיליונות נייר

## Slide 8: מדפסות הזרקת דיו - Inkjet

## Slide 9: מדפסות הזרקת דיו - Inkjet
משאבת צבע ממיכל האחסון
מערכת יצירת טיפות באמצעות תנודות
טעינת הטיפות במטען חשמלי
הסחת הטיפות באמצעות מטען חשמלי
טיפה מודפסת על נייר
מסלול טיפות (שלא נעשה בהן שימוש) חוזר

## Slide 10: מיכלי דיו וראשי דיו
שילוב ראש ומיכל
  מכלי דיו עם ראש מובנה
  מכלי דיו בלבד
מספר מחסניות צבע
  2 מחסניות
    שחור ומחסנית צבע משולבת (CMY)
  4 מחסניות
    אחת לכל צבע

## Slide 11: מדפסת לייזר

## Slide 12: מדפסת לייזר
תוף זכוכית נטען במטען חשמל סטאטי
קרן לייזר פורקת את המטען הסטאטי בנקודות ללא צבע
התוף אוסף באמצעות המטען הסטאטי אבקת טונר
הטונר מרותך לנייר
התוף נפרק מהמטען הסטאטי
1
2
4
3
5

## Slide 13: חומרים מתכלים
שלושה סוגים של חומרים מתכלים
  טונר
  תוף זכוכית
  יחידת התכה (Fuser)
ניתנים להחלפה
  בנפרד
  כיחידה משולבת

## Slide 14: מדפסת לייזר צבעונית
תהליך דומה לתהליך הלייזר הרגיל
חוזר על עצמו 4 פעמים – בכל פעם עם טונר בצבע שונה

## Slide 15: הדפסה טרמית – Dye Sublimation

## Slide 16: הדפסה טרמית
סרט הדפסה המורכב מדפים בגודל הדף המודפס וכולל 3 CMY או 4 צבעים CMYK
מתבצע מעבר לכל צבע
גוף חימום מאייד את הצבע בנקודות התאימות

## Slide 17: תקלות הדפסה
הסתבכות נייר במערכת
חוסר בדיו / טונר
בעיות ראש הדפסה

## Slide 18: סיכוני דלף מידע בהשלכת חומרים מתכלים
מדפסת הזרקת דיו
  אין סיכונים
מדפסת לייזר
  ניתן לראות דף אחרון (נגטיב) על התוף
מדפסת טרמית
  נגטיב מלא בזריקת סרט דיו

## Slide 19: מדפסות משולבות
מדפסת
סורק
פקס
שכפול

## Slide 20: מערכת עיבוד

## Slide 21: דרישות ממערכת עיבוד
יכולת בניית דף מלא בזיכרון
ניהול תקשורת מול המחשב
  הדפסה
  ממשק ניהול
ניהול ממשק משתמש

## Slide 22: בניית דף גרפית
שפות מקובלות
  PCL (Printer Command Language)
  PostScript

## Slide 23: הדפסת דף
תנועה של ראש ההדפסה
  מלמעלה למטה
  משמאל לימין וחזרה

## Slide 24: תקשורת חיצונית

## Slide 25: תקשורת חיצונית
חיבור ישיר
  מקבילי (היסטורי)
  טורי (RS232 – היסטורי)
  USB
רשת
  קווית
  אלחוטית
  אלחוטית ישירה (המדפסת כ-Access Point)

## Slide 26: ניהול מדפסת
תוכנת ניהול ב-PC
מבוססת WEB במדפסת עצמה

## Slide 27: תורי הדפסה
מדפסות משותפות
הדפסה על פי עדיפות
הדפסה על פי נוכחות
שמירת עותקים
  בשרת
  במדפסת

## Slide 28: ריגול – התקנת מצלמה במכונת שכפול