## Slide 1: מבוא – שיעור ראשון
תחזוקת PC

## Slide 2: מבוא
סקירה קצרה של מאפייני החומרה במחשבי האישי
שימוש בתוכנות לבדיקת מאפייני החומרה במחשב קיים.
סיווג הסיבות לצורך בתחזוקת מחשבים אישיים.
איתור מקורות מידע לנושאי תחזוקת מחשבים אישיים

## Slide 3: ארכיטקטורת מחשוב

## Slide 4: ארכיטקטורת מחשוב
רמה | עיבוד | אחסון | תקשורת
מעבד CPU | ALU | רגיסטרים | ערוצי כתובת ערוצי נתונים ערוצי בקרה
CORE | Core | Cache | 
לוח אם Motherboard | CPU | זיכרון RAM זיכרון ROM / FLASH (BIOS) | ערוצי הרחבה PCIe ערוצי חיבור אחסון SATA
זיכרון וירטואלי | Virtual Memory | יחידת ניהול זיכרון MMU | 
מחשב אישי PC | Motherboard | דיסק קשיח | כרטיס רשת
ארגון | מחשב אישי | אחסון רשת / אחסון ענן | אינטרנט

## Slide 5: ערוצי תקשורת
חיבור בין מערכות
  פנימיות
  חיצוניות
סוגי אותות
  אותות שעון (סנכרון)
  אותות נתונים
  אותות בקרה
  אותות כתובת

## Slide 6: ערוץ תקשורת טורי
העברת נתונים כחבילות מידע
בדרך כלל ערוצי קלט / פלט נפרדים
אותות שעון
  נפרדים
  משולבים בערוצי הנתונים
אותות דיפרנציאליים (אופציה)

## Slide 7: ערוץ תקשורת מקבילי
העברת אותות במקביל
  רוחב מילה – 8, 16, 32 או 64 ביט
  אותות בקרה נפרדים
  אותות שעון (בערוץ סינכרוני)
  אותות בקרה
חיבור מדפסת מקבילי CENTRONICS

## Slide 8: מאפייני החומרה במחשב האישי
מעבד
סוגי זיכרון ראשי
כוננים
רכיבי בקרה בלוח האם
כרטיסי הרחבה
צגים
מקלדות
מדפסות

## Slide 9: מעבד
מאפיינים עיקרים
רוחב מילה – 64 ביט
מרחב זיכרון – 64 ביט (זיכרון וירטואלי)
ריבוי ליבות
  מספר מעבדים ארוזים יחד
טכנולוגיות מעבדים מודרניות
Intel / AMD x86/x64
ARM

## Slide 10: רמות זיכרון שונות

## Slide 11: זיכרון מטמון Cache
עיקרון המקומיות
זיכרון מהיר קרוב למעבד
3 רמות
  L1 בתוך ה- Core
  L2 בתוך ה- Core / Chip
  L3 בתוך ה- Chip
איזון בין
  גודל
  מהירות

## Slide 12: סוגי זיכרון
זיכרון קריאה בלבד
  ROM
  PROM
  E-PROM
  EE-PROM
זיכרון קריאה כתיבה (גישה אקראית)
  RAM
  DRAM
  FLASH
דורת שונים של כרטיסי זיכרון

## Slide 13: סוגי זיכרון Random Access Memory
Static RAM
  שומר זיכרון כל עוד המתח מחובר
Dynamic RAM
  מחייב ריענון תקופתי של הזיכרון
Flash
  שומר זיכרון לאורך זמן גם ללא מתח

## Slide 14: זיכרון FLASH

## Slide 15: BIOS
Basic Input / Output Subroutines
זיכרון קריאה בלבד המותקן בלוח האם
מופעל אוטומטית בעליית המערכת
ה-BIOS מבצע
  בדיקת תקינות המערכת
  ממשק תכנותי לגישה לחומרה
  טעינת מערכת ההפעלה מהדיסק

## Slide 16: זיכרון וירטואלי

## Slide 17: ניהול זיכרון
Virtual Memory
Segmentation
Paging
Swapping
Kernel Memory

## Slide 18: זיכרון וירטואלי
זיכרון וירטואלי
  מרחב זיכרון לכאורה, נפרד לכל תהליך (Process)
  מחולק לדפים
זיכרון פיזי
  מרחב ה- RAM במחשב
מיפוי זיכרון וירטואלי
  דפים בזיכרון פיזי
  דפים בדיסק
  דפים שאינם קיימים

## Slide 19: כונני דיסק
דיסק קשיח
  מגנטי
  Solid State Disk
דיסק אופטי
  CD
  DVD
דיסק רשת
  NAS
  SAN

## Slide 20: דיסק קשיח מגנטי

## Slide 21: מערכת קואורדינטות גלילית
קואורדינטות
  Ro – רדיוס מהמרכז
  Teta – זווית מקו התחלה
  Z – גובה
בדיסק קשיח
  Track / Cylinder
  Sector
  Head

## Slide 22: רכיבי בקרה בלוח האם - Chipset

## Slide 23: Chipset
Original: Gribeco at French Wikipedia Derivative work: Moxfyre at English Wikipedia

## Slide 24: דוגמה לרכיבי Motherboard

## Slide 25: אפשרויות הרחבה
PCIe BUS (Peripheral Component Interconnect Express)
חיבור/ים טורי/ים
1, 4, 8, 16 (ובעתיד 32) ערוצים של קצת מתחת ל-1GB לשנייה
  בפועל 985 מגה בייט לשנייה לכל ערוץ
בדרך כלל עד ערוץ אחד של x16 במחשב

## Slide 26: כרטיסי הרחבה
מובנים בלוח האם
בכרטיסים נפרדים
מחוברים חיצונית למחשב (USB)

## Slide 27: כרטיסי הרחבה - תצוגה
מעבד גרפי GPU חזק
זיכרון מקומי על הכרטיס
יכולת עיבוד תמונה / וידאו / משחק בזמן אמת
מחייב רוחב פס גדול

## Slide 28: כרטיסי הרחבה - רשת
חיבור רשת
  קווי
    נחושת חיבור RJ-45
    אופטי
  אלחוטי
  מספר ערוצי תקשורת במקביל

## Slide 29: בקרי דיסק
חיבור דיסקים פנימיים
חיבור דיסקים חיצוניים
מערך דיסקים (RAID)

## Slide 30: צגים
ממשקים
  VGA
  DVI
  HDMI
  DISPLAY Port

## Slide 31: צגים - רזולוציה

## Slide 32: שימוש בתוכנות לבדיקת מאפייני החומרה במחשב קיים
תוכנות דיאגנוסטיקה
  אבחון מצב המחשב
  איתור תקלות
  בדיקות ביצועים
  עדכון גרסאות מנהלי התקנים וחומרה

## Slide 33: סיבות לצורך בתחזוקת מחשבים אישיים
תקלות חומרה
תקלות תוכנה
תקלות באמצעי אחסון
בעיות ביצועים

## Slide 34: מקורות מידע לנושאי תחזוקת מחשבים אישיים:
ספרות מקצועית
עיתונות מקצועית
פרסומי יצרנים
אינטרנט